## Slide 1
LICEO Scientifico – LICEO Scientifico Tecnologico – LICEO delle Scienze Umane
ITIS (Meccanica, Meccatronica e Energia- Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni)
ITIS Serale (Meccanica, Meccatronica e Energia- Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni)
Viale A. Moro – 96018 PACHINO (SR) – Tel.e fax 0931/020131 – 0931 020132
Via Fiume – 96018 PACHINO (SR)- Tel. E fax 0931 846359
www.primopachino.it – Email sris01400g@istruzione.it – sris01400g@ec.it – C. F. 83002910897
Programma operativo Nazionale
2007/13
Fondo Sociale Europeo
“Competenze per lo Sviluppo”
Bando: AOODGAI/5368 del 21.10.2009
Obiettivo “C” – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
AZ.C1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella
madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di
base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali
e civiche , spirito d’iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale)
Codice progetto: C-1-FSE-2009-3870
“attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e realizzata nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013
CORSO BASE DI ELETTRONICA
(competenze digitali)
OTTIMIZZAZIONE DI RETI COMBINATORIE
Rel. Prof. Sebastiano Giannitto
Notes: <number>

## Slide 2: Ottimizzazione di reti combinatorie
La sintesi di una rete combinatoria implica il passaggio dalla espressione booleana specifica del circuito allo schema circuitale. Il procedimento di sintesi può essere sviluppato in tre fasi:
1 Dalla specifica funzionale si ricava la funzione booleana rappresentata nella tabella della verità (TV)
2 Dalla TV si ricava una espressione minima,
Dalla Espressione Booleana minima o semplificata si ricava lo schema circuitale
Il problema di ricavare una espressione minima deriva dalla necessità di ridurre il numero di porte logiche che ha una sua rilevanza soprattutto in termini di specifiche temporali.
Il tempo di risposta di una rete combinatoria,infatti, dipende dal numero di porte logiche attraversate: ridurre tale numero può avere effetti importanti in termini di prestazioni.
Notes: <number>

## Slide 3
Minimizzazione basata sulle mappe di Karnaugh
Struttura delle MdK
All’interno di ciacsuna casella verrà riportato il valore che assume l’uscita del nostro circuito ossia il valore della nostra espressione algebrica (1/0)
Notes: <number>

## Slide 4: Copertura di una FB
Un implicante corrisponde ad un sottocubo di soli “1” della MdK, cioè un insieme di 2k configurazioni di ingresso a distanza unitaria
Un implicante si dice primo se non esite un imlicante di dimensioni maggiori che lo contenga interamente
Un implicante si dice essenziale se contiene almeno un 1 che non sia incluso in alcun altro implicante
Una copertura minima di una funzione booleana è l’ insieme di implicanti primi minimo che copra tutti gli 1 (mintermini) della fb
Notes: <number>

## Slide 5: Copertura di una FB
Y=a+b+c
Notes: <number>

## Slide 6
Una barriera a raggi infrarossi è realizzata per mezzo di 4 coppie emettitore-ricevitore poste a una distanza verticale luna dall’altra pari a 40 cm. Il sensore a raggi infrarossi è tale da fornire un’uscita a livello basso quando riceve il raggio e una a livello alto quando non riceve il raggio perché interrotto.
Realizzare un sistema di allarme che segnali il passaggio di un qualsiasi oggetto di altezza superiore ai 40 cm con sole porte NAND .
Si chiede di determinare:
la funzione minima
Il circuito equivalente
la realizzazione su bread board con gli integrati opportuni e un led che simuli il passaggio quando acceso.
1° esercizio di analisi e sintesi di un circuito combinatorio
Sistema d’allarme a raggi infrarossi
Notes: <number>

## Slide 7
Sistema d’allarme a raggi infrarossi
Fissiamo l’uscita del sistema di allarme, quando attivo, ad 1.
Notes: <number>

## Slide 8
Sistema d’allarme a raggi infrarossi
Notes: <number>

## Slide 9
Sistema d’allarme a raggi infrarossi
Notes: <number>

## Slide 10
Sistema d’allarme a raggi infrarossi
Notes: <number>

## Slide 11
Esercizio proposto
Notes: <number>

## Slide 12
Esercizio funzioni booleane
Data sheet dei circuiti integrati
7400 e 7432
7408
7432
Notes: <number>